## Slide 2: 微机原理与接口技术（第3版）
7 输入输出技术
输入/输出系统概述
程序控制方式
中断方式
例题解析
直接存储器存取

## Slide 3
7.1.1 输入/输出接口
1. 接口电路
主机对性能各异的外设进行控制，与它们交换信息，在主机与外设间设置一组电路界面，将CPU系统总线发出的控制信号、数据信号和地址信号转换成外设所能识别和执行的具体命令，而将外设发送给CPU的数据和状态信息转换成系统总线所能接受的信息，传送给CPU。这就是输入/输出接口电路，简称I/O接口，也称适配器。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 4
I/O接口电路位于主机和外围设备之间，起着“转换器”的作用，协助完成输入/输出过程中的数据传送和控制任务。I/O接口通过系统总线连接主机和外设，如图7.1所示。
主
机
设备控制器
外围
设备
I/O
接
口
控制线
数据线
地址线
……
图7.1 外围设备的连接
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 5
2. 接口电路分类
⑴ 按接口电路的通用性：可以分为专用接口和通用接口。
专用接口：是指针对某一种具体的外围设备而设计的接口电路。
通用接口：是可供多种外围设备使用的标准接口。
⑵ 按数据传送格式：可以分为并行接口和串行接口。
并行接口：是指接口与系统总线之间，接口与外围设备之间，都按并行方式传送数据。
串行接口：是指接口与外围设备之间用串行方式传送数据，但与系统总线之间仍按并行方式传送数据。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 6
⑶ 按接口是否可编程：可以分为可编程接口和不可编程接口。
可编程接口：是指在不改变接口硬件的情况下，可通过编程修改接口的操作参数，改变接口的工作方式和工作状态，从而提高接口功能的灵活性。
不可编程接口：是指接口的工作方式和工作状态完全由接口硬件电路决定，用户不可通过编程加以修改。
⑷ 按时序控制方式：可以分为同步接口和异步接口。
同步接口：是指接口与系统总线之间信息的传送，由统一的时序信号同步控制。
异步接口：是指接口与系统总线之间、接口与外围设备之间的信息传送不受统一的时序信号控制，而由异步应答方式传送。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 7
3. 接口的基本功能
⑴ 数据缓冲功能：为了调节外围设备传送信息的速度与CPU处理速度较大的差异，可以在接口电路中设置数据寄存器，实现对输入/输出数据的缓冲和锁存。
⑵ 联络功能：接口电路接收CPU发来的控制命令，将它转换为外围设备所需的操作命令。同时，针对外围设备的不同情况，CPU应能根据当前外围设备的状态，采取相应的措施，为此接口电路就要记录外围设备送入的工作状态信息，供CPU查询。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 8
⑶ 寻址功能：CPU对接口电路的访问，实际上就是对这些寄存器的访问。I/O接口内部的寄存器称为I/O端口，每个端口有一个端口地址。接口接收来自系统总线的寻址信息，经过译码电路，选择相应的寄存器，与总线进行信息交换。
⑷ 预处理功能：系统总线采取并行传送方式，如果是串行接口，那么接口就要完成数据的串—并转换。另外，如果外围设备与接口，接口与系统总线之间传送的数据宽度、时序、负载不匹配，则接口要进行相应的匹配； 如果外围设备所用信号电平与系统总线不相同，则接口还要进行信号电平的转换。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 9
⑸ 中断管理/DMA控制功能
有些接口，为了能够实现以中断方式与CPU交换信息，或以DMA方式与存储器交换信息，往往在接口电路中设置中断控制逻辑或DMA控制逻辑，以便能够向主机提出中断请求或DMA请求，反过来，对主机给予的请求应答能得到立即响应，即提供相应的处理。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 10
4. 接口电路的基本结构
通用接口电路的一般结构图如图7.2所示。
图7.2 接口电路结构图
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 11
⑴ I/O端口：
是I/O接口电路中能被CPU直接访问的寄存器的地址。
包括三种端口：数据端口、状态端口和控制端口。
① 数据端口
对来自或者送往CPU和内存的数据起缓冲作用。数据输出寄存器锁存CPU送出的数据信息，以提供给外设; 数据输入寄存器暂存由外设传递给主机的数据信息。根据不同的需要，在接口电路中还可以设置不同的数据寄存器，从一个到几十个不等。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 12
② 状态端口
存放外围设备或者接口部件本身的状态。外设通过状态寄存器存放向CPU提供的可查询的外设状态信息，CPU可通过数据线读回，并根据外设的状态信息采取相应措施。
③ 控制端口
存放CPU发出的命令，以便控制接口和设备的动作。控制寄存器接收来自CPU的控制命令字，并将它们转换为外设可识别的操作命令。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 13
⑵ 地址译码器：对接口电路内部寄存器地址进行译码，选中某一个寄存器。
⑶ 控制逻辑：接收来自CPU的命令，控制接口中的各个部件协调工作。
⑷ 其他：对于采用中断方式或DMA方式与主机进行数据交换的外设，其接口电路还可以设置中断/DMA控制逻辑部分。
5. 端口的编址方式
第2章2.2.2小节中介绍了对I/O端口的两种编址方式：I/O端口和内存储器统一编址方式，I/O端口单独编址方式。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 14
7.1.2输入/输出的基本方法
1. 程序控制方式
程序控制方式的特点是：依靠程序的控制来实现主机和外设的数据传送。可分为无条件传送方式和查询方式。
无条件传送方式又称为同步传送方式：要求外设和CPU始终是准备好的，CPU直接执行输入或输出指令，便可实现数据传送，其实质是用程序定时同步传送，一般用于固定外设在规定的时间进行信息交换。
优点：硬件、软件都比较简单，I/O接口中一般只需要数据端口。
缺点：容易造成数据丢失。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 15
7.1 输入/输出系统概述
查询方式：是指CPU在传送数据之前，要先检查外设是否“准备好”，若没有准备好，则继续查询其状态，直至外设准备好，即确认外围设备已具备传送条件之后，才能进行数据传送。
缺点：CPU每传送一个数据，需要花费很多时间来等待外设进行数据传送的准备，因此CPU的效率很低，且CPU与外设不能并行工作。
优点：实现这种传送方式的硬件接口电路简单。

## Slide 16
2. 中断控制方式
中断是外围设备“主动”通知CPU准备发送或接收数据。当外设需要与CPU进行数据交换时，便由中断接口电路向CPU发出一个中断请求信号，待CPU响应这一中断请求后，便可通过中断服务程序完成I/O信息交换。
优点：由于CPU省去了对外设状态查询和等待的时间，从而使CPU与外设可以并行地工作，大大提高了CPU的效率。
缺点：中断传送每操作一次，CPU就会打断原来执行的程序去执行一段中断服务程序，时间开销比较大，对速度较高的外设可能会产生信息丢失。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 17
3. 直接存储器存取控制方式
直接存储器存取（Direct Memory Access，DMA）方式是一种完全由硬件执行I/O交换的方式。在这种方式中，CPU不参与数据的传送，而是由DMA控制器来实现内存与外设之间、外设与外设之间的直接快速传送，几乎没有额外时间开销，因此传输效率很高，并且减轻了CPU的负担，这对于大批量数据块的高速传送特别有用。
4. 通道方式
通道是一个具有特殊功能的处理器，某些应用中称其为输入/输出处理器(IOP)，它可以实现对外围设备的统一管理和外围设备与内存之间的数据传送。这种提高CPU效率的办法是以花费更多的硬件为代价的。
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 18
5. 外围处理机方式
外围处理机（Peripheral Processor Unit，PPU）方式是通道方式的进一步发展。由于PPU基本上独立于主机工作，它承担原来必须由CPU承担的I/O操作，这就大大地减轻了CPU控制外设的负担，从而有效地减少了CPU在I/O处理中的开销。
图7.3 外围设备的输入/输出控制方式
7.1 输入/输出系统概述

## Slide 19
7.2.1 无条件传送
所谓无条件，就是假设外设已处于就绪状态，数据传送时，程序不必再去查询外设的状态，而直接执行I/O指令进行数据传输。无条件传送又称为立即传送、同步传送。例如，有些简单的输入设备，如按键、开关等，相对于CPU而言，其状态很少发生变化。只要CPU需要，可随时读取其状态。有些简单的输出设备，如LED数码管、交通信号灯等，可以随时接受CPU发来的显示数据。
7.2 程序控制方式

## Slide 20
注意:
①当简单外设作为输入设备时，其输入数据的保持时间相对于CPU的处理时间要长得多，故输入数据通常不用加锁存器锁存，直接使用三态缓冲器（即三态门）与系统数据总线相连即可。
② 当简单外设作为输出设备时，由于外设的速度较慢，CPU送出的数据必须在接口中保持一段时间，以适应外设的动作，因此输出必须采用锁存器。
7.2 程序控制方式

## Slide 21
一个典型的无条件传送方式I/O接口电路如图7.4所示，由输入缓冲器、输出锁存器、端口地址译码器和相应的门电路组成。
图7.4 无条件传送方式接口电路
7.2 程序控制方式

## Slide 22
例 7.1
假设有两个共阴极的发光二极管直接连接在CPU数据总线的D0和D7上，当地址为0000H的时候，两个发光二极管同时点亮。程序如下：
MOV DX , 0000H
MOV AL , 81H
OUT DX , AL
7.2 程序控制方式

## Slide 23
7.2.2 查询方式
查询方式又称为条件传送方式，CPU通过程序不断查询相应设备的状态，若状态不符合要求，则CPU不能进行输入/输出操作，需要等待; 只有当状态信号符合要求时，CPU才能进行相应的输入/输出操作。查询方式控制数据的输入/输出的流程如图7.5所示。
图7.5 条件传送示意图
7.2 程序控制方式

## Slide 24
图7.6 查询方式输入接口电路
查询方式的CPU读接口电路如图7.6所示。其中选通信号有两个作用： 一是把外设的数据送到接口的锁存器中; 二是使接口中的一个D触发器置1，从而使三态缓冲器的READY=1。
7.2 程序控制方式

## Slide 25
查询方式的CPU写接口电路如图7.7所示。
7.2 程序控制方式
图7.7 查询方式输出接口电路

## Slide 26
查询方式的优点：能较好地协调外设与CPU之间的定时关系，CPU 和外
设的操作能通过状态信息得到同步，而且硬件结构比
较简单。
查询方式的缺点：CPU需要不断查询标志位的状态，这将占用CPU较多
的时间，尤其是与中速或慢速的外围设备交换信息时，
CPU绝大部分时间都消耗在了查询上，真正用于传送
数据的时间极少，CPU 效率较低; 传输完全在CPU控
制下完成，对外部出现的异常事件无实时响应能力。
7.2 程序控制方式

## Slide 27
例7.2
假设接口的数据输入端口地址为52H，状态端口地址为56H，并且假设若状态寄存器中第1位为1，则表示输入缓冲器中已经有1B准备好，可以进行输入。实现从输入设备输入一串数据到内存缓冲区，如果遇到回车则结束，串最大为81。程序如下:
COM_SEG SEGMENT
BUFFER DB 82 DUP(?) ; 定义缓冲区
COUNT DB ?
COM_SEG ENDS
7.2 程序控制方式

## Slide 28
CODE SEGMENT
ASSUME DS: DATA_SEG,ES: COM_SEG,CS: CODE
START: MOV AX,COM_SEG
MOV ES,AX
MOV DI,OFFEST BUFFER
MOV COUNT,DI
MOV CX,81 ; 设置最大循环次数
CLD
NEXT_IN: IN AL,56H ; 读入状态信息
TEST AL,02H ; 检测第1位是否为1
JZ NEXT_IN ; 为0，数据未准备好，继续读入状态检测
7.2 程序控制方式

## Slide 29
IN AL,52H ; 数据准备好了，从数据输入端口读入
AND AL,7FH ; 将正确的数据存入缓冲区内
STOSB
CMP AL,0DH ; 判断是否为回车
LOOPNE NEXT_IN ; 不是则继续输入新的数据
MOV AL, 0AH
STOSB
SUB DI, COUNT
MOV COUNT, DI ; DI存放缓冲区内数据的个数
●
●
●
CODE ENDS
7.2 程序控制方式

## Slide 30
7.3.1 中断的意义
中断系统在现代计算机系统中是非常重要的。其优点如下：
⑴同步操作
中断技术可以使CPU和外设同时工作。CPU在大部分时间里可与外设并行工作，大大提高了工作效率。
⑵ 实时处理
利用中断技术可使计算机对被控对象的物理参数作出即时响应。
⑶ 故障处理
可以利用中断系统及时地处理计算机在运行过程中出现的事先预料不到的情况或一些故障。
7.3 中断方式

## Slide 31
7.3.2 中断的判优方法
常用的判优的方法有3种。 1. 软件查询法
即由软件来安排各中断源的优先级别。常用方法有屏蔽法和位移法。
① 屏蔽法基本思想：取连接外部中断源端口的状态字，然后检查每一位，
先检查到的优先级高。
②位移法基本思想：将读取的状态字节大循环移位（RCL/RCR），每移动1
位 ，判断被移进CF的值是否为1，若是，转去中断；
否则，继续移一位再判断。
7.3 中断方式

## Slide 32
软件查询法的优点：不需要额外的硬件电路，并且优先权由查询的次
序来决定，首先查询的即为优先级最高的。
软件查询法的缺点：不管外设是否有中断请求都需要按次序逐一询问，
因而效率较低，特别是在中断源较多的情况下，
转至中断服务程序的时间较长。
7.3 中断方式

## Slide 33
2.硬件判优电路法
由专门的判优电路决定中断源的优先级别，基本思想是：电路上面端口的中断请求可以屏蔽下面的中断请求。
硬件查询法的优点：中断源较多的情况下，转至中断服务程序的时间比
软件查询法快。
硬件查询法的缺点：优先权的次序是固定的，不能更改，并且增加了硬
件设计的成本。
3.专用硬件控制器
8259是可编程中断控制器，除了可以实现优先权的排队外，还可以提供中断类型码、屏蔽中断输入等功能，见7.3.3。
7.3 中断方式

## Slide 34
7.3.3 8259中断控制器
单片8259可以管理8级中断，如果采用级联方式。例如8片8259级联，则可管理64级中断。
1. 8259的内部结构和引脚功能
⑴ 8259的内部结构：有8个部分组成。
① 中断请求寄存器(IRR)：是一个8位的锁存寄存器，用来锁存外围设
备送来的IR0～IR7中断请求信号。
② 中断服务寄存器(ISR)：是一个8位寄存器，用来存放已被CPU响应
的中断请求信号。
7.3 中断方式

## Slide 35
③ 中断屏蔽寄存器(IMR)：是一个8位寄存器，用来对各中断请求设置屏
蔽信息。
④ 优先权判别电路(PR)：用来识别各中断请求的优先级别。在多个中断
请求信号同时出现并经IMR允许进入系统后，
先由PR选出其最高优先级的中断请求。
⑤ 读/写控制电路：接收来自CPU的读/写控制命令和片选控制信息。
⑥ 数据总线缓冲器：是一个8位的双向三态缓冲器，使8259和CPU数据
总线D7～D0直接挂接，完成命令和状态信息的传
送，是8259与CPU交换数据的必经之路。
7.3 中断方式

## Slide 36
⑦ 控制电路：是8259内部的控制器，根据CPU对8259编程设定的工作
方式产生内部控制信号，向CPU发出中断请求信号INT，
请求CPU响应，同时产生与当前中断请求服务有关的控制
信号，并在接收到来自CPU的中断响应信号后，将中断类
型号送到数据总线。
⑧ 级联缓冲/比较器：用来实现多个8259的级联连接及数据缓冲方式。
级联时，一个8259芯片为主片，最多能连接8个8259从片，
因此最多可以实现对64级中断源的管理。
7.3 中断方式

## Slide 37
8259的内部结构如图7.8所示
7.3 中断方式
图7.8 8259芯片的内部结构图

## Slide 38
⑵ 8259的引脚功能
8259芯片有28条引脚，双列直插式封装，如图7.9所示。
图7.9 8259芯片引脚定义
① D7～D0： 双向数据总线，是8259与CPU的数据信
息通道。
② ：片选信号线，输入，低电平有效。
③ ：写信号，输入，低电平有效。
④ ：读信号，输入，低电平有效。
⑤ CAS2～CAS0：3根级联线，主8259芯片与从8259
芯片的连接线。
⑥ / ：双重功能线，主片或从片的设定/缓冲器
读/写控制。
⑦ ：中断响应信号线，输入
⑧ INT：中断请求信号线，输出
⑨ IR7～IR0：由外设或其他8259芯片输入的中断请求
信号。
7.3 中断方式

## Slide 39
2. 8259的中断响应过程
① 有一条或若干条中断请求输入线(IR7～IR0)变为高电平时(即有一个或多个相应设备发出中断请求)，8259内部中断请求寄存器IRR的相应位置1。
② 用中断屏蔽寄存器IMR对IRR进行屏蔽，通过优先权判别电路PR，将当前未屏蔽的各中断源的中断级别进行比较判别，从中选出优先级别最高的中断请求从INT输出，送至CPU的INTR端。
③ CPU在收到8259发来的中断请求信号INT后，如果当前指令执行完且中断允许标志位IF=1，则CPU向8259发出 信号，进入中断响应周期。
7.3 中断方式

## Slide 40
④ 8259收到CPU的第1个 信号时，将ISR(中断服务寄存器)中当前优先级别最高的中断请求所对应的位置1，IRR的相应位清0。
⑤ 8259收到CPU发出的第2个 信号后，通过数据线将对应的中断类型码n送至CPU。CPU根据读入的中断类型码，在中断向量表中找到相应的中断服务程序入口地址，继而转去执行中断服务程序。如果8259工作在自动中断结束方式下，则在第2个 脉冲信号结束时，使被响应的中断源在ISR中的对应位清0，否则，当中断服务结束时，由安排的8259中断结束命令EOI来使ISR的相应位复位，最后执行IRET指令，返回主程序，结束本次中断处理。
7.3 中断方式

## Slide 41
3. 8259的工作方式
⑴ 中断结束方式
当中断结束时，应将ISR的相应位复位，以清除正在被服务的记录。ISR的复位方式有以下几种：
① 非自动结束方式：当中断服务程序完成时，需提供一条EOI(中断结束)
命令，使8259中ISR的相应位清除，让ISR只记录那些
正在被服务而未服务完的中断。非自动中断结束有
两种方式: 一般EOI方式、特殊EOI方式。
这种工作方式下，在任一级中断服务结束后，中断返回之前，安排一条一般EOI命令。执行该命令，则8259将ISR寄存器中级别最高的置1位清0。这种结束方式很简单，但只有在当前结束的中断总是位于未服务完的中断中级别最高的中断时，才能使用这种结束方式。
当中断服务程序结束，给8259发送EOI命令的同时，将当前结束的中断级别也传送给8259，使8259将ISR寄存器中指定级别的相应位清0，这种结束方式适用于在中断服务程序中改变了中断源的原有的中断优先权的场合。在这种情况下，如果用一般EOI方式，则可能产生错误的ISR复位。
7.3 中断方式

## Slide 42
② 自动EOI方式
这种方式在中断服务程序结束时，不需要提供EOI命令，而是由8259在中断响应周期的第2个中断响应信号 结束时，自动执行一个EOI操作，将ISR寄存器中的相应位清0。需要注意的是：采用这种结束方式，在任何一级中断的中断服务过程中，ISR相应位已复位，8259中没有留下任何标志，如果在此过程中出现了新的中断请求，则只要IF=1，不管新出现的中断级别如何，都将打断正在执行的中断服务程序而被优先执行，这就有可能出现低级中断打断高级中断或同级中断相互打断的现象，这种情况称为“重复嵌套”，由于重复嵌套的深度无法控制，很可能造成某些高级中断得不到及时处理的情况。
7.3 中断方式

## Slide 43
⑵缓冲方式
用来指定系统总线与8259数据总线之间是否需要进行缓冲。
① 缓冲方式：可以通过对8259编程设置其工作在缓冲方式下。这时，
/ 为输出信号线， 作为缓冲器的允许信号使用。
=0，表示允许缓冲器输出; =1，表示允许缓冲器输入。
② 非缓冲方式：当设置8259芯片工作在非缓冲方式下时， / 为输入信
号线，作为主从设定信号 使用，以识别8259是主控制器
还是从属控制器。
7.3 中断方式

## Slide 44
⑶ 嵌套方式
嵌套方式用于8259进行优先级控制。
① 一般全嵌套方式：是指优先级高的中断可以打断低级中断服务，反
之不能打断。在这种方式下，由各个IRi 端引入的
中断请求具有固定的中断优先级别，且优先级顺
序由高到低依次为IR7～IR0。
② 特殊全嵌套方式：主要用于级联方式。若不采用特殊全嵌套方式，
则主8259芯片将把来自于同一个从8259芯片内的
不同级别中断请求认为是同级的，而不予以响应。
7.3 中断方式

## Slide 45
⑷ 中断屏蔽方式
对优先级的管理还可采用设置中断屏蔽寄存器IMR的方式。中断屏蔽有如下两种实现方式:
① 一般屏蔽方式：可以通过将中断屏蔽寄存器IMR中的某一位或某几位
置1，将某一级或几级中断请求屏蔽掉。
② 特殊屏蔽方式：可以实现在执行高优先级的中断服务程序时，允许响
应低级中断源的中断请求，从而使得任一级别的中断
都有机会得到响应。
7.3 中断方式

## Slide 46
⑸ 优先级的控制
① 固定优先级：是指8259的8个中断源中，IR0优先级最高，IR1优先级次
之，依次降低，直到IR7优先级最低，这个顺序固定不变。
② 循环优先级：8259将中断源IR0～IR7按下标序号顺序构成一个环(即中断
源顺序环)，优先级顺序依此环规定，有两种规定方式:
自动优先循环级: 刚被服务过的中断源，其优先级别被改为最低级，而将最高优先级赋给原来比它低一级的中断源，其他中断源的优先顺序依中断源顺序环确定。
指定优先循环级：在OCW2中指定的中断源，其优先级别被设为最低级，
其他中断源的优先顺序依中断源顺序环确定。
7.3 中断方式

## Slide 47
4. 8259芯片编程
8259芯片中把若干个可用输入/输出指令直接访问的控制位编排成7个8位的寄存器，并分为两组。一组为初始化命令字ICW1～ICW4,另一组为工作命令字OCW1～OCW3,这两组寄存器占用了两个I/O地址。在IBM-PC中为20H和21H，如表7.1所示。
7.3 中断方式
A0 | 命令字
0 (20H) | ICW1, OCW2, OCW3
1 (21H) | ICW2, ICW3, ICW4, OCW1
表7.1 IBM-PC中各命令字的地址分配

## Slide 48
8259的编程分为两步: 初始化编程和工作方式编程。
① 初始化编程: 用来建立8259的基本工作条件。
在系统加电和复位后，通过写入初始化命令字ICW1～ICW4,来实现对8259的初始化操作，初始化命令字一经确定，以后不再改变。
② 工作方式编程: 用来完成对中断过程的动态控制。
在8259的工作阶段，CPU可以在初始化后的任何时刻写入工作命令字OCW1～OCW3，以规定或改变8259的工作方式，实现对8259的工作状态、中断方式和中断响应次序等的控制和管理。
7.3 中断方式

## Slide 49
⑴ 8259的初始化编程
初始化的主要任务:
① 复位8259芯片。
② 设定中断请求信号INT有效的形式，是高电平有效，还是上升沿有效。
③ 设定8259工作在单片方式还是多片级联方式。
④ 设定8259管理的中断类型号的基值，即0级IR0所对应的中断类型号。
⑤ 设定各中断级的优先次序，IR0最高，IR7最低。
⑥ 设定一次中断处理结束时的结束方式。
7.3 中断方式

## Slide 50
初始化命令字ICW1
用于规定8259的连接方式(单片或级联)和中断源请求信号的有效形式(电平触发或边沿触发)。当 =0、A0=0、D4=1时，表示当前写入8259的是ICW1命令字，其格式如图7.10所示。
图7.10 8259的ICW1格式
7.3 中断方式

## Slide 51
初始化命令字ICW2
用于设置中断类型码基值。所谓中断类型码基值，是指0级中断源IR0所对应的中断类型码，它是一个可被8整除的正整数。ICW2的格式如图7.11所示。
图7.11 8259的ICW2格式
7.3 中断方式

## Slide 52
例如，在IBM-PC系列机中，ICW2的高5位在初始化编程中设置为00001，所以ICW2=08H，ICW2的口地址为21H。写入初始化命令字ICW2可用以下程序:
MOV AL, 08H
OUT 21H, AL
在其中断系统中，若硬盘中断的中断请求线连接到8259的IR5上，当 CPU响应硬盘中断请求时，8259把IR5的编码101作为低3位构成一个完整的8位中断类型号0DH(00001101B)，经数据总线发送给CPU。
7.3 中断方式

## Slide 53
初始化命令字ICW3。
此命令字仅用于8259级联方式。它指明从8259芯片的INT引脚与主8259芯片的哪一个中断源请求信号(IR0～IR7中的哪一个)相连。
主8259芯片的ICW3格式如图7.12所示。
图7.12 写入主8259芯片的ICW3格式
7.3 中断方式

## Slide 54
从8259芯片的ICW3格式如图7.13所示。
图7.13 写入从8259芯片的ICW3格式
7.3 中断方式

## Slide 55
初始化命令字ICW4。
只有当ICW1中的IC4（D0）=1时，才需设置ICW4命令字。D7、D6、 D5是 ICW4的特征标志，总为0。其格式和各位意义如图7.14所示。
图7.14 8259芯片的ICW4格式
7.3 中断方式

## Slide 56
8259的初始化从写入ICW1开始，然后顺序写入ICW2、ICW3、ICW4，如图7.15所示。
图7.15 8259芯片的初始化流程
7.3 中断方式

## Slide 57
⑵ 工作方式编程
主要完成对中断请求的屏蔽、优先级循环控制、中断结束方式、内部控制寄存器的查询等。
OCW1~OCW33个命令字可由A0和D4、D3两位特征标志加以区分，如表7.2所示。
A0 D4 D3 | 0（20H） | 1（21H）
0 0 | OCW2 | OCW1
0 1 | OCW3 | 
表7.2 OCW1~OCW3的地址分配和命名字中的特征标志
7.3 中断方式

## Slide 58
工作命令字OCW1
用来设置中断源的屏蔽状态并写入IMR中，其格式如图7.16所示。
图7.16 8259的OCW1格式
例如：IBM-PC机OCW1的口地址为21H，若需屏蔽IR4、IR5，则OCW1=30H。写入IMR中的OCW1可用以下程序:
MOV AL，30H
OUT 21H，AL
7.3 中断方式

## Slide 59
工作命令字OCW2
用于控制中断结束方式及修改优先权管理方式。命令字格式如图7.17所示。
图7.17 8259的OCW2格式
7.3 中断方式

## Slide 60
OCW2工作命令与R、SL、EOI 3位编码的关系如表7.3所示。
表7.3 OCM2与R、SL、EOI 3位编码的关系
R | SL | EOI | 操 作
0 | 0 | 1 | 正常EOI中断结束命令
0 | 1 | 1 | 特殊EOI中断结束命令
1 | 0 | 0 | 置自动、循环、优先级方式
1 | 0 | 1 | 自动、循环、正常中断结束方式
0 | 0 | 0 | 自动、循环复位命令
1 | 1 | 0 | 特殊EOI循环置位命令
1 | 1 | 1 | 特殊EOI循环命令
0 | 1 | 0 | 无意义
7.3 中断方式

## Slide 61
工作命令字OCW3
用于设定特殊的屏蔽方式和查询方式，及读取IRR/ISR寄存器等。命令字格式如图7.18所示。
图7.18 8259的OCW3格式
7.3 中断方式

## Slide 62
5. 80x86微机的中断控制器
⑴ PC/XT微机的中断控制器
PC/XT微机的中断控制器的核心部件是一个8259A芯片，通过该芯片扩展出8根可屏蔽中断线IRQ0～IRQ7，接外部中断源。
PC/XT微机系统的8级可屏蔽中断中，0、1、3、4、5、6、7已分别为系统配置的8253定时器、键盘、异步通信卡、硬盘、软盘和并行打印机等设备所占用，只有第2级中断IRQ2未用，可供用户使用。用户可以采用在用户接口板上附加8259A中断控制器的办法，将系统板上的8259A中断请求线进行扩充。
7.3 中断方式

## Slide 63
在进行中断扩充时，应注意以下几点:
① 应选定系统暂不用的中断请求线进行扩充，一般0、1、6、7级中断是不能占用的。
② 为附加的8259A分配两个端口地址，且不要与系统板上的I/O端口地址冲突。
③ 在中断系统开始工作之前，必须对附加的8259A进行初始化编程，以设定其工作方式。而系统板上的8259A初始化由系统在启动时自动完成。
7.3 中断方式

## Slide 64
⑵ PC/AT微机的中断控制器
PC/AT微机系统的中断控制器由一个主片8259A和一个从片8259A组成，通过3个级联端CAS2～CAS0发生关联，主片的INT端接至CPU的INTR端，而从片的INT端连接到主片的IR2端，从而形成一个具有15级向量中断的硬件中断系统。在这种以主、从8259A级联的系统中，从片管理的8级中断请求经过排队判优后，再参与到主片前8级的排队判优。
7.3 中断方式

## Slide 65
⑵ PC/AT微机的中断控制器
PC/AT微机系统的中断控制器由一个主片8259A和一个从片8259A组成，通过3个级联端CAS2～CAS0发生关联，主片的INT端接至CPU的INTR端，而从片的INT端连接到主片的IR2端，从而形成一个具有15级向量中断的硬件中断系统。在这种以主、从8259A级联的系统中，从片管理的8级中断请求经过排队判优后，再参与到主片前8级的排队判优。
7.3 中断方式

## Slide 66
⑶ 80386/80486微机的中断控制器
一般是由若干个8259A芯片组成的，但是这些8259A不再是一个个独立的芯片，它们和其他功能部件(如DMAC、定时器/计数器、总线控制器等)一起集成在一个超大规模的外围芯片中。82380就是一种典型的VLSI接口芯片,它的中断控制器包含3片8259A电路，分别称做中断层A、中断层B和中断层C。这3层串接起来产生一个总的中断请求信号INT，接至CPU的INTR输入端，它共支持20级硬件向量中断，5级在82380芯片内，供片内其他功能的部件使用，15级作为外部中断请求输入端，每个外部中断请求端又可以扩充一片8259A作为从片。因此，最多可管理8×15=120个外部中断源。
7.3 中断方式

## Slide 67
82380中的每一层中断控制逻辑与单片8259A基本相同。
使用时有两点区别:
1）82380的每个中断请求都可以独立设置中断向量，而不像8259A芯片那样各个中断向量自动连续;
2）当外接8259A作为从片时，在中断响应周期，从片的编码不是由CAS2～CAS0级联送入，而是通过数据总线D7～D0传输。
7.3 中断方式

## Slide 68
6. 应用举例
⑴ 8259在IBM-PC/XT微机系统中的应用
例如：IBM-PC/XT微机系统中只使用了一片8259芯片，接受并处理8级外部中断请求。系统分配给该8259芯片的端口地址号为20H和21H，且初始化设定为: 8个中断请求信号IR0～IR7均为边沿触发; 采用完全嵌套方式，IR0为最高优先级，IR7为最低优先级; 设定IR0所对应的中断类型号为8，则IR1对应的中断类型号为9，依此类推。
7.3 中断方式

## Slide 69
其初始化程序编写如下:
INTA00 EQU 20H ; 8259端口0
INTA01 EQU 21H ; 8259端口1
┇
MOV AL，13H ; ICW1边沿触发、单片、需ICW4
OUT INTA00，AL
MOV AL，8
OUT INTA01，AL ; ICW2中断类型码的高5位
MOV AL，9
OUT INTA01，AL ; ICW4全嵌套，8086系统，非自动结束
7.3 中断方式

## Slide 70
⑵ 8259在80286/80386 微机系统中的应用
在80286/80386 微机系统中,使用主、从两片8259芯片级联，可管理15个硬件中断源。其中：主8259芯片的地址为020H～021H，从8259芯片的地址为0A0H～0A1H; 主片的CAS2～CAS0与从片的CAS2～CAS0互连，从片的INT引脚连至主片IR2; 采用非缓冲方式，主片的 / 引脚接+5V，从片的 / 引脚接地; 主、从片的中断请求信号均采用边沿触发; 采用完全嵌套方式，优先级的排列次序为IRQ0最高，依次为IRQ1、IRQ8～IRQ15,然后是IRQ3～IRQ7; 设定IRQ0～IRQ7对应的中断类型码为8～0FH，IRQ8～IRQ15对应的中断类型码为70H～77H。
7.3 中断方式

## Slide 71
对8259的主片和从片的初始化程序编写如下:
; 初始化8259主片
INTA00 EQU 020H ; 8259主片端口0
INTA01 EQU 021H ; 8259主片端口1
┇
MOV AL，11H ; ICW1边沿触发，级联，需ICW4
OUT INTA00，AL
JMP SHORT $+2 ; I/O端口延时要求
MOV AL，8
OUT INTA01，AL ; ICW2中断类型码的高5位
JMP SHORT $+2 ; I/O端口延时要求
MOV AL，04H ; ICW3主片的IR2上接从片
OUT INTA01，AL;
JMP SHORT $+2 ; I/O端口延时要求
MOV AL，01H ; ICW4非缓冲，全嵌套，8088系统
OUT INTA01，AL ; 非自动结束
7.3 中断方式

## Slide 72
初始化8259从片
INTB00 EQU 0A0H ; 8259从片端口0
INTB01 EQU 0A1H ; 8259从片端口1
┇
MOV AL，11H ; ICW1边沿触发，级联，需ICW4
OUT INTB00，AL
JMP SHORT $+2 ; I/O端口延时要求
MOV AL，70H ; ICW2中断类型号的高5位
OUT INTB01，AL;
JMP SHORT $+2 ; I/O端口延时要求
MOV AL，02H ; ICW3从片接主片的IR2
OUT INTB01，AL;
JMP SHORT $+2 ; I/O端口延时要求
MOV AL，01H ; ICW4非缓冲，全嵌套，8088系统
OUT INTB01，AL ; 非自动结束
┇
7.3 中断方式

## Slide 73
直接存储器访问(Direct Memory Access，DMA)：是指外围设备直接
对计算机存储器进行读/写操作的I/O方式。数据的I/O无
须CPU执行指令，也不经过CPU内部寄存器，而是利用
系统的数据总线，由外设直接对存储器写入或读出。
在DMA方式中，对这一数据传送过程进行控制的硬件称
为DMA控制器(DMAC)。
7.4 直接存储器存取

## Slide 74
7.4.1 DMA的工作过程
DMA传送的基本特点：
1）不经过CPU，不破坏CPU内各个寄存器的内容，在存储器和外围设备
之间，直接开辟高速的数据传送通路。
2）只用一个总线周期，就能完成存储器和外围设备之间的数据传送。
3）数据传送速度仅受存储器的存取速度和外围设备传输特性的限制。
7.4 直接存储器存取

## Slide 75
DMA的工作过程如下:
① 当外设准备好，可以进行DMA传送时，外设向DMA控制器发出
DMA传送请求信号DREQ。
② DMA控制器收到请求后，向CPU发出“总线请求”信号HOLD，
表示希望占用总线。
③ CPU在完成当前总线周期后，会立即对HOLD信号进行响应。
响应包括两个方面: 一方面，CPU将数据总线、地址总线和相
应的控制信号线均置为高阻态，由此放弃对总线的控制权；
另一方面，CPU向DMA控制器发出“总线响应”信号HLDA。
7.4 直接存储器存取

## Slide 76
④ DMA控制器收到HLDA信号后，就开始控制总线，并向外设发出DMA
响应信号DACK。
⑤ DMA控制器送出地址信号和相应的控制信号，实现外设与内存或内存
与内存之间的直接数据传送。
⑥ DMA控制器自动修改地址和字节计数器，并据此判断是否需要重复传
送操作。规定的数据传送完后，DMA控制器就撤销发往CPU的HOLD
信号。CPU检测到HOLD失效后，紧接着撤销HLDA信号，并在下一
时钟周期重新开始控制总线，继续执行原来的程序。
7.4 直接存储器存取

## Slide 77
典型的DMAC的工作电路和DMA工作过程波形如图7.19所示
图7.19 DMA控制器和工作波形
7.4 直接存储器存取

## Slide 78
1. DMA方式与程序控制方式比较
数据的DMA方式传送途径和程序控制下数据传送的途径不同。程序
控制下数据传送的途径必须经过CPU；而采用DMA方式传送数据不
需要经过CPU。
程序控制下数据传送的源地址、目的地址、地址的修改和、块长的
控制和数据传送的控制信号是由CPU负责的；而DMA方式传送数据
则由DMA控制器提供源地址和目的地址，而且修改地址、控制传送
操作的结束和发出传送控制信号也都由DMAC承担，即DMA传送数
据方式是一种由硬件代替软件的方法，因而数据传送的速度提高了，
缩短了数据传送的响应时间。
7.4 直接存储器存取

## Slide 79
2. DMA方式与中断控制方式比较
DMA方式控制数据传送不需要CPU介入，即不利用CPU内部寄存
器，所以，DMA方式只要执行指令的某个机器周期结束，就可以
响应DMA请求；而中断方式控制需要等一条指令执行结束后才能
进行中断响应。
响应DMA请求，进入DMA方式时就不必保护CPU的现场。采用中
断控制的数据传送，进入中断服务(传送数据)之前，必须保护现场
状态，这会大大延迟响应时间。因此，采用DMA控制数据传送的
另一个优点是缩短了数据传送的响应时间。
7.4 直接存储器存取

## Slide 80
3. DMA控制传送存在的问题
当DMA控制总线时，CPU不能读取指令；
若系统使用的是动态存储器，而且是由CPU负责管理动态存储器的刷新，则在DMA操作期间，存储器的刷新将会停止；
当DMAC占用总线时，CPU不能去检测和响应来自系统中其他设备的中断请求；
DMA传送也存在以下两个额外开销源。第1个额外开销是总线访问时间；第2个额外开销是对DMAC的初始化；
DMA控制数据传送会增加硬件的投资，提高系统的成本。
7.4 直接存储器存取

## Slide 81
DMA的适用场合:
① 硬盘和软盘I/O。
② 快速通信通道I/O。
③ 多处理机和多程序数据块传送。
④ 扫描操作。
⑤ 快速数据采集。
⑥ 在PC/XT机中还采用DMA方式进行DRAM的刷新操作。
7.4 直接存储器存取

## Slide 82
7.4.2 DMA控制器8237
1. DMA控制器的功能
① 编程设定DMA的传输模式及其所访问内存的地址区域；
② 屏蔽或接受外围设备的DMA请求(DREQ)，当有多个设备同时请求
时，还要进行优先级排队，首先接受最高级的请求；
③ 向CPU转达DMA请求，DMA控制器要向CPU发出总线请求信号
HOLD(高电平有效)，请求CPU放弃对总线的控制权；
④ 接收CPU的总线响应信号(HLDA)，接管总线控制权，实现对总线
的控制。
7.4 直接存储器存取

## Slide 83
⑤ 向相应外围设备转达DMA允许信号DACK。于是在DMA控制器
的管理下，实现外围设备和存储器之间的数据直接传送。
⑥ 在传送过程中进行地址修改和字节计数。在传送完要求的字节数
后，向CPU发出DMA结束信号( )，撤销总线请求(HRQ)，将
总线控制权交还给CPU。
7.4 直接存储器存取

## Slide 84
2. 可编程DMA控制器Intel 8237 DMAC的主要性能和内部结构
主要性能如下:
① 使用单一+5V电源、单相时钟、40条引脚、双列直插式封装。时钟
为3～5MHz，最高速率可达1.6Mbps。
② 含有4个相互独立的通道，每个通道均有独立的地址寄存器和字节数
寄存器，而控制寄存器、状态寄存器为4个通道所共用。可以采用级
联方式扩充用户所需要的通道。通道中地址寄存器的长度为16位，
因而一次DMA传送的最大数据块的长度为64KB。
7.4 直接存储器存取

## Slide 85
③ 用户通过编程，可以在4种操作类型和4种传送方式之中任选一种。
④ 每个通道的DMA请求可以分别被允许/禁止。
⑤ 8237有4种工作方式: 单字节传送、数据块传送、请求传送、级联方式。
⑥ 每个通道的DMA请求有不同的优先权，可以利用程序设置为固定优先
权和循环优先权两种排序方式。
⑦ 每个通道都有软件的DMA请求。还各有一对联络信号线，以及通道请
求信号DREQ和响应信号DACK，而且DREQ和DACK信号的有效电平可
以通过编程来设定。
⑧ 允许用 输入信号来结束DMA传送或重新初始化。
7.4 直接存储器存取

## Slide 86
8237的内部寄存器的类型和数量如表7.4所示。
表7.4 8237内部寄存器
7.4 直接存储器存取
寄存器名 | 容量 | 数量 | 寄存器名 | 容量 | 数量
基地址寄存器 | 16位 | 4 | 状态寄存器 | 8位 | 1
基字节数寄存器 | 16位 | 4 | 命令寄存器 | 8位 | 1
当前地址寄存器 | 16位 | 4 | 暂存寄存器 | 8位 | 1
当前字节寄存器 | 16位 | 4 | 方式寄存器 | 8位 | 4
地址暂存寄存器 | 16位 | 1 | 屏蔽寄存器 | 8位 | 1
字节暂存寄存器 | 16位 | 1 | 请求寄存器 | 8位 | 1

## Slide 87
8237内部结构如图7.20所示。
7.4 直接存储器存取
4个独立的DMA通道。
每个通道都有一个16位的基地址寄存器、一个16位的基字节数计数器、一个16位的当前地址寄存器、一个16位的当前字节数计数器以及一个8位的方式寄存器；
共5个寄存器
DMA请求服务之前，CPU编程对给定的命令字和方式控制字进行译码，以确定DMA的工作方式，并控制产生所需要的定时信号

## Slide 88
3. 8237的外部引脚
7.4 直接存储器存取
图7.21 8237引脚图
1. 与CPU相连的引脚
A3~A0：低8位地址线的低4位，双向、三态
当CPU控制总线时，输入，表示8237A内部寄
存器的地址信号；
当DMA操作时，输出，表示存储器的地址。
A7~A4：低8位地址线的高4位，三态、输出
仅用在进行DMA操作时，提供访问存储器低
字节的高4位地址。
D7~D0：数据线，双向、三态。
当CPU控制总线时，表示CPU访问8237A寄存
器的数据通道；
当DMA操作时，表示访问存储器的高8位地
址A15~A8。
IOR：I/O读信号，双向、三态、低电平有效
当CPU控制总线时，输入，CPU利用它读出8237A
内部寄存器；
当DMA操作时，输出，与MEMW配合实现DMA写
操作。
MEMW, MEMR, IOW, CS, HREQ, HLDA
2. 与外设相连的引脚
DREQ3~DREQ0：DMA请求信号，输入、有
效电平可由工作方式命令字确定。
DACK3~DACK0：DMA响应信号，输出、有
效电平可由工作方式命令字确定。
一般利用该信号选中某端口，实现
I/O存储器的传送。
3. 其它引脚
CLK：时钟信号，输入。
RESET：复位信号，输入、高电平有效。
READY：准备好信号，输入、高电平有效
AEN：地址允许信号，输出、高电平有效。
DMA操作时，AEN=1；
CPU控制总线时，AEN=0。
ADSTB：地址选通信号，输出、高电平有效
EOP：过程结束信号，双向、低电平有效。
为输出时，在DMA传送期间，当字节数计数器减
至0时，使其变为低电平，表示DMA传送结束；
为输入时，当EOP端输入一个低电平时，强迫
DMA操作停止，并使内部寄存器复位。
VCC、GND：电源和接地引脚。

## Slide 89
4. 8237 DMAC的工作方式
各通道可以独立地选择不同的工作模式(传送方式)和操作类型。
⑴ 工作模式
① 单次传送方式：也称单字节传送模式。每次DMA操作只传送1B。
即DMAC发出一次占用总线请求，获得总线控制权后，
进入DMA传送方式，只传送1B的数据。然后就自动把总
线控制权交还给CPU，让CPU至少占用一个总线周期。
若还有通道请求信号，则DMAC再重新向CPU发出总线
请求，获得总线控制权后，再传送下1B数据
7.4 直接存储器存取

## Slide 90
② 数据块传送方式：也称为连续传送或成组传送方式。在进入DMA操作后，
就连续传送数据，直到整块数据全部传送完毕。在字节计数
器减到零为止，或外界输入终止信号 时，才会将总线控
制权交还给CPU而退出DMA操作方式。
③ 请求传送方式：也可以用于成块数据传输。当DMAC采样到有效的通道请
求信号DREQ时，向CPU发出请求占用总线的信号HRQ。
CPU让出总线控制权后，就进入DMA操作方式。但在DREQ
变为无效后，DMAC立即停止DMA操作，释放总线给CPU。
仅当DREQ再次变为有效后，它才再次发出HRQ请求信号，
CPU再次让出总线控制权。
7.4 直接存储器存取

## Slide 91
④ 级联方式：可以把多个8237连接在一起，以便扩充系统的DMA通道数。
下一级的HRQ接到上一级的某一通道的DREQ上，而上一级的
响应信号DACK可接到下一级的HLDA上，其连接如图7.22所示。
图7.22 8237的级联方式工作框图
7.4 直接存储器存取

## Slide 92
⑵ 操作类型
① DMA写传送(I/O设备→存储器)：将I/O设备传送来的数据写入存储器。
② DMA读传送(存储器→I/O设备)：将存储器中的数据写入I/O设备。
③ DMA校验：不进行数据传送，只是完成某种校验过程。当通道处于DMA
校验方式时，保持对系统总线的控制权，并且每个DMA周期都将
响应外围设备的DMA请求，只是不产生存储器或I/O设备的读/写
控制信号。
上述3种操作，被操作的数据都不进入DMAC内部，而且校验方式也仅是由DMAC控制系统总线，并响应I/O设备的DMA请求，在每个DMA周期向I/O设备发出一个DMA响应信号DACK。
7.4 直接存储器存取

## Slide 93
④ 存储器→存储器传送。
8237进行存储器之间的数据块传送操作时，由通道0提供源地址，通道1提供目的地址和进行字节计数。这种传送需要两个总线周期: 第1个总线周期先将源地址内的数据读入8237的暂存器； 第2个总线周期再将暂存器内容放到数据总线上，然后在写信号的控制下，将数据总线上的数据写入目的地址的存储器单元。
7.4 直接存储器存取

## Slide 94
5. 8237的控制字和编程
⑴ 内部寄存器
① 当前地址寄存器：每个通道都有一个16位的当前地址寄存器。由它提供
访问存储器的地址。在每次数据传送之后，地址值自动增1或减1。
② 当前字节计数寄存器：每个通道都有一个16位长的当前字节计数寄存器，
保存当前DMA传送的字节数。实际传送的字节数比编程写入的字
节数大1，每次传送以后，字节计数器减1。当其内容从0减1而到
达FFFFH时，产生终止计数TC脉冲输出。
③ 基地址寄存器和基字节计数寄存器：每个通道均有一个16位的基地址寄存
器和一个16位的基字节计数寄存器。它们用来存放所对应的地址
寄存器和字节计数器的初始值。
7.4 直接存储器存取

## Slide 95
④ 命令寄存器：是DMAC 4个通道公用的一个8位寄存器。编程时，由CPU
对它写入命令字，而由复位信号(RESET)和软件清除命令来
清除它。其命令格式如图7.23所示。
图7.23命令寄存器格式
7.4 直接存储器存取

## Slide 96
⑤ 工作方式寄存器：每个通道都有一个8位的工作方式寄存器，用于指定
DMA的操作类型、传送方式、是否自动预置和传送1B数据后地
址是按增1还是减1规律修改。格式如图7.24所示。
图7.24工作方式寄存器格式
7.4 直接存储器存取

## Slide 97
⑥ 请求寄存器：是用于由软件来启动DMA请求的设备。存储器到存储器传
送必须利用软件产生DMA请求，且传送操作必须是数据块
传送方式。命令字格式如图7.25所示
图7.25请求寄存器格式
7.4 直接存储器存取

## Slide 98
⑦ 屏蔽寄存器：每个通道均有一位屏蔽标志位，其命令字有两种格式。
第一种格式用来单独为每个通道的屏蔽位进行置位或复位；
第二种格式同时设定4个通道的屏蔽标志。格式如图7.26所示。
7.4 直接存储器存取

## Slide 99
注意： 这两种不同格式的命令字写入DMAC时，有不同的口地址。写单个通道屏蔽
寄存器的口地址为0AH，同时写4个通道的屏蔽位的口地址为0FH。
例如，解除通道2的屏蔽，以便响应硬件的DMA请求。采取下述两种方法之
一清除屏蔽寄存器。
方法一： 使用单一通道屏蔽命令。
MOV AL，00000010B ; 开放通道2
OUT DMA+0AH，AL ; 写单一屏蔽寄存器
方法二： 使用4位屏蔽命令。
MOV AL，00001011B ; 仅开放通道2
OUT DMA+0FH，AL ; 写入4位屏蔽命令
7.4 直接存储器存取

## Slide 100
⑧ 状态寄存器：是一个8位的寄存器，用来存放8237的状态信息，可以由
CPU读出，格式如图7.27所示。
图7.27 状态寄存器格式
7.4 直接存储器存取

## Slide 101
⑨ 暂存寄存器：为8位的寄存器，在存储器至存储器传送期间，用来暂存从
源地址单元读出的数据。用RESET信号可以清除此暂存器。
⑩ 软件命令：8237设置了3条软件命令。只要对某个适当地址进行写入操作
就会自动执行清除命令。它们是：
主清除命令：在8237内部所起的作用和硬件复位信号RESET相同。
清除字节指示器命令：字节指示器又称为先/后触发器或字节地址指示触发器。
CPU首先使用清除字节指示器命令来清除字节指示器，使CPU
第1次访问16位寄存器的低字节。
清除屏蔽寄存器命令：清除4个通道的全部屏蔽位
7.4 直接存储器存取

## Slide 102
⑵ 内部寄存器的寻址
CPU对状态寄存器和控制寄存器的寻址及给出的软件命令归纳如
表7.5所示。
表7.5 8237内部寄存器口地址分配
主片的I/O口地址(H) | 从片的I/O口地址(H) | 寄存器 | 
 |  | IN(读) | OUT(写)
000 | 0C0 | CH0当前地址寄存器 | CH0基址与当前地址寄存器
001 | 0C2 | CH0当前字节寄存器 | CH0基字计数器与当前字节寄存器
002 | 0C4 | CH1当前地址寄存器 | CH1基址与当前地址寄存器
003 | 0C6 | CH1当前字节寄存器 | CH1基字计数器与当前字节寄存器
004 | 0C8 | CH2当前地址寄存器 | CH2基址与当前地址寄存器
005 | 0CA | CH2当前字节寄存器 | CH2基字计数器与当前字节寄存器
006 | 0CC | CH3当前地址寄存器 | CH3基址与当前地址寄存器
007 | 0CE | CH3当前字节寄存器 | CH3基字计数器与当前字节寄存器
008 | 0D0 | 状态寄存器 | 命令寄存器
009 | 0D2 |  | 请求寄存器
00A | 0D4 |  | 写屏蔽寄存器单个屏蔽位
00B | 0D6 |  | 工作方式寄存器
00C | 0D8 |  | 清除字节指令器(软命令)
00D | 0DA | 暂存寄存器 | 主清除指令(软命令)
00E | 0DC |  | 清除屏蔽寄存器(软命令)
00F | 0DE |  | 写全部屏蔽位寄存器
7.4 直接存储器存取

## Slide 103
⑶ 8237的编程步骤
① 输出主清除命令。
② 写入基与当前地址寄存器。
③ 写入基与当前字节寄存器。
④ 写入方式寄存器。
⑤ 写入屏蔽寄存器。
⑥ 写入命令寄存器。
⑦ 写入请求寄存器。
若有软件请求，则写入到指定通道，就可以开始DMA传送过程; 若无软件请求，则在完成了①～⑦的编程后，由通道的DREQ启动DMA传送过程。
7.4 直接存储器存取

## Slide 104
例如，若要利用通道0，将由外设(磁盘)输入的32KB的一个数据块，传送至
内存8000H开始的区域(增量传送)，采用块连续传送的方式，传送完
不自动初始化，外设的DREQ和DACK都为高电平有效。
首先，确定端口地址。地址的低4位用以区分8237的内部寄存器，高4位
A7～A4经译码后，连至选片端 ，假定选中时高4位为5。
① 模式控制字: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1 0 0 0 0 1 0 0
② 屏蔽字： D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 0 0 0 0 0 0 0
③ 命令字： D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1 0 1 0 0 0 0 0
7.4 直接存储器存取

## Slide 105
初始化程序如下:
OUT 5DH，AL ; 输出主清除命令
MOV AL，00H
OUT 50H，AL ; 输出基和当前地址的低8位
MOV AL，80H
OUT 50H，AL ; 输出基和当前地址的高8位
MOV AL，00H
OUT 51H，AL
MOV AL，80H
OUT 51H，AL ; 给基和当前字节数赋值
MOV AL，84H
OUT 5BH，AL ; 输出方式字
MOV AL，00H
OUT 5AH，AL ; 输出屏蔽字
MOV AL，0AOH
OUT 58H，AL ; 输出命令字
7.4 直接存储器存取

## Slide 106
6. Intel 8237的应用举例
⑴ 8088访问8237的寻址
当8237处于Si空闲状态时，CPU可以对它进行访问。8237内部有多个寄存器，CPU与8237传送数据时，具体访问哪个内部寄存器，取决于它的A3～A0地址信息的编码状态。8237的A3～A0接系统地址总线A3～A0。在系统的BIOS中，安排8237内部寄存器使用的I/O端口地址为00H～0FH。
⑵ 8237的初始化编程
DMA传输涉及RAM地址、数据块长、操作方式和传输类型。在每次DMA传输之前，除自动预置外，都必须对8237进行一次初始化编程。若数据块超过64KB界限，则还必须将页面地址写入页面寄存器。
7.4 直接存储器存取

## Slide 107
IBM-PC/XT机中，对BIOS有关8237的初始化程序介绍如下。
① 对8237A-5芯片的检测程序。
系统上电后，要对DMA系统进行检测，其主要内容是对8237A-5芯片所有通道的16位寄存器进行读/写测试，即对4个通道的8个16位寄存器先写入全“1”后，读出比较，再写入全“0”后，读出比较。若写入内容与读出结果相等，则判断芯片可用; 否则，视为致命错误。下面是PC/XT机的DMA系统检测的例程。
7.4 直接存储器存取

## Slide 108
; 检测前禁止DMA控制器工作
MOV AL，04H ; 命令字，禁止8237工作
OUT DMA+08H，AL ; 命令字送命令寄存器
OUT DMA+0DH，AL ; 主清除DMA命令
; 对CH0～CH3作全“1”和全“0”检测，设置当前地址、寄存器和字节计数器
MOV AL，0FFH ; 对所有寄存器写入FFH
C16： MOV BL，AL ; 为比较将AL存入BL
MOV BH，AL
MOV CH，8 ; 置循环次数为8
MOV DX，DMA ; DMA第一个寄存器地址装入DX
C17: OUT DX，AL ; 数据写入寄存器低8位
OUT DX，AL ; 数据写入寄存器高8位
7.4 直接存储器存取

## Slide 109
MOV AX，0101H ; 读当前寄存器前，写入另一个值，破坏原内容
IN AL，DX ;读通道当前地址寄存器低8位或当前字节计数器低8位
MOV AH，AL
IN AL，DX ;读通道当前地址寄存器高8位或当前字节计数器高8位
CMP BX，AX ; 比较读出数据和写入数据
JE C18 ; 相同，转去修改寄存器地址
JMP ERR01 ; 不相同，转出错处理
C18: INC DX ; 指向下一个计数器(奇数)或地址寄存器(偶数)
LOOP C17 ; CH不等于0，返回; CH=0继续
NOT AL ; 所有寄存器和计数器写入全0
JZ C16
7.4 直接存储器存取

## Slide 110
② 对动态存储器刷新初始化和启动DMA。
8237的通道0用于对动态存储器的刷新，初始化设置如下:
设定命令寄存器命令字为00H。禁止存储器至存储器传送，允许8237操作、正常时序、固定优先权、滞后写、DREQ高电平有效、 低电平有效。
存储器起始地址0。
字节计数初值，FFFFH(64KB)。
CH0工作方式。读操作、自动预置、地址加1、单次传送。
CH1(为用户保留)工作方式。校验传送、禁止自动预置、地址加1、单次传送。
对CH2(软磁盘)、CH3(硬磁盘)的工作方式的设置均与CH1相同。
7.4 直接存储器存取

## Slide 111
; 对存储器刷新初始化并启动DMA
; 全“1”和全“0”检测通道后，设置命令字
MOV AL，0 ; 命令字为00H: 禁止M→M，允许8237工作
; 正常时序，固定优先级、滞后写。DREQ高有效，DACK低有效
OUT DMA+08H，AL ; 写入命令寄存器
MOV AL，OFFH ; 设CH0计数器值，即长为64KB
OUT DMA+1，AL ; 装入CH0字节计数器低8位
OUT DMA+1，AL ; 装入CH0字节计数器高8位
MOV AL，58H ; CH0方式字: DMA读，自动预置，地址+1，单次传送
OUT DMA+0BH，AL ; 写入CH0方式寄存器
MOV AL，41H ; CH1方式字
7.4 直接存储器存取

## Slide 112
OUT DMA+0BH，AL ; 写入CH1方式寄存器
MOV AL，42H ; CH2方式字
OUT DMA+0BH，AL ; 写入CH2方式寄存器
MOV AL，43H ; CH3方式字
OUT DMA+0BH，AL ; 写入CH3方式寄存器
MOV AL，0
OUT DMA+0AH，AL ;清除CH0屏蔽寄存器。允许CH0请求DMA，启动刷新
MOV AL，01010100B
OUT TIMER+3，AL ; 8253计数器1工作于方式2，只写低8位
MOV AL，18
OUT TIME+1，AL
7.4 直接存储器存取

## Slide 113
⑶ 利用8237的CH1实现DMA数据传送
假定利用PC/XT主系统板内的8237 DMA控制器的通道1实现DMA方式传送数据，要求将存储在存储器缓冲区中的数据传送到I/O设备中。I/O设备是一片74LS374锁存器。锁存器的输入接到系统板I/O通道的数据线上，而它的触发脉冲CLK是由 和 通过或门74LS32综合产生的。因此，当374的CLK负跳变时，数据总线D7～D0上的数据将锁存入74LS374。74LS374的输出通过反相器74LS04驱动后，接到LED显示器上。当为高电平时，将请求DMA服务。8237进入DMA服务时，发出 低电平信号，在DMA读周期，8237发出16位地址信息，页面寄存器送出高4位地址。选通存储器单元，8237又发出 低电平信号，将被访问的存储器单元的内容送到数据总线并锁存入74LS374。当 为低电平时，将锁存在74LS374的数据送到LED显示器上显示。应用的例子连接如图7.28所示。
7.4 直接存储器存取

## Slide 114
; DMA传送的初始化程序
STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'
DB 256 DUP(0)
STACK ENDS
DATA SEGMENT
DAM EQU 0
BUFFER DB 4 DUP (0FH)
DATA ENDS
7.4 直接存储器存取

## Slide 115
CODE SEGMENT
START PROC FAR
ASSUME CS: CODE，DS: DATA
PUSH DS
MOV AX，0
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
CLI ; 禁止全部中断申请
MOV AL，89H ; 工作方式: 通道1，读传送，禁止自动预置
; 地址加1，数据块传送
OUT DMA+0BH，AL ; 写入通道1方式寄存器
OUT DMA+0CH，AL ; 清除字节指示器; 计算缓冲区的绝对地址
MOV AX，DS ; 取数据段地址
MOV CL，4 ; 移位次数
ROL AX，CL ; 循环左移4次
MOV CH，AL ; 将DS的高4位存CH
AND AL，0F0H ; 去除DS的高4位
MOV BX，OFFSET BUF ; 获得缓冲区首地址偏移量
7.4 直接存储器存取

## Slide 116
ADD AX，BX ; 计算16位绝对地址
JNC DMAIN ; 无进位跳入DMAIN
INC CH ; 有进位DS高4位加1
DMAIN: OUT DMA+2，AL ;通道2当前地址寄存器和基址寄存器低8位
MOV AL，AH
OUT DMA+2，AL ;通道2当前地址寄存器和基址寄存器高8位
MOV AL，CH
AND AL，0FH ; 取高4位绝对地址
OUT 083H，AL ; 高4位地址写入页面寄存器第3组
MOV AL，03H ; 通道1基址寄存器低8位
OUT DMA+3，AL
MOV AL，0 ; 通道1基址寄存器高8位
OUT DMA+8，AL ;命令字为0，禁止M→M允许DMA，正常时序
; 固定优先权，滞后写DREQ高有效，DACK低有效
MOV AL，01H
OUT DMA+10，AL ; 清CH1屏蔽位，允许CH1的DMA请求
STI
START ENDP
CODE ENDS
END START
7.4 直接存储器存取